## Slide 1
Stärkung der Hochwassereigenvorsorge in Sachsen
Hochwasserrisikomanagement im Elbegebiet – Erfahrungen und Ausblick
Magdeburg, 8.-9. Juni 2023
Dr.-Ing. Sebastian Golz Institut »Bauen im Klimawandel« Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Dr. Gabriele Stich Kompetenzzentrum Hochwassereigenvorsorge Sachsen Bildungs- und Demonstrationszentrum Dezentrale Infrastruktur
Hochwasser der Elbe 05.06.2013, Meißen

## Slide 2
Was dürfen Sie erwarten?
ÜBERBLICK
Hochwasser der Elbe 2013 in Pirna.
Quelle: B. Gross
Welche Herausforderungen sehen wir bei der Umsetzung der privaten Eigenvorsorge?
Was sind die Tätigkeitsfelder des Kompetenzzentrums Hochwassereigenvorsorge Sachsen?
Welche Fördermöglichkeiten stärken die Eigenvorsorge in Sachsen?
Welche Instrumente unterstützen die Eigenvorsorge? (Schaufenster)
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis? Welches Problem löst er?

## Slide 3
Risiko- und *gleichgewichtige* Handlungskommunikation
Risikowahrnehmung vs. Selbstwirksamkeitsüberzeugung
Möglichkeit und Wirksamkeit des eigenen, vorsorgenden Handelns erkennen
Abwehrreaktionen
Verdrängung
Verweigerung / Ablehnung
Fatalismus
Wahrnehmung hoher Risiken
geringe Wirksamkeits- überzeugung
Welche Herausforderungen sehen wir bei der Umsetzung der Eigenvorsorge?
#1 SELBSTWIRKSAMKEITSÜBERZEUGUNG STÄRKEN
Notes: Selbstwirksamkeit: Möglichkeit und Wirksamkeit des eigenen vorsorgenden Handelns

## Slide 4
Um die Eigenvorsorge zu unterstützen, dürfen Empfehlungen für Bauvorsorgemaßnahmen nicht allgemein erfolgen, sondern müssen sich auf die konkrete Gefährdung und Schadensanfälligkeit des Gebäudes beziehen.
Bildquelle: EKH-Pictures – Stock.Adobe.com
Welche Herausforderungen sehen wir bei der Umsetzung der Eigenvorsorge?
#2 OBJEKTKONKRETE LÖSUNGEN ANBIETEN

## Slide 5
Bildquelle: EKH-Pictures – Stock.Adobe.com
Welche Herausforderungen sehen wir bei der Umsetzung der Eigenvorsorge?
#3 FINANZIELLE ANREIZE SETZEN
Förderprogramme auflegen, die sich explizit an private Haushalte und die (potentiell) betroffenen Bürger*innen richten
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur privaten Hochwassereigenvorsorge (Förderrichtlinie private Hochwassereigenvorsorge – FRL pHWEV/2021) vom 02.11.2021

## Slide 6
Informationsveranstaltungen in Sachsen
Tage der offenen Tür im BDZ
Hochwasserschutztour Verbraucherzentrale Sachsen
Teilnahme an Messen
Film „Hochwassereigenvorsorge Sachsen“
Beratung persönlich, telefonisch, per E- Mail und über die Website
Informationsvorsorge
Bauvorsorge
Risikovorsorge
Verhaltensvorsorge
Was sind die Tätigkeitsfelder des Kompetenzzentrums Hochwassereigenvorsorge Sachsen?
#1 INFORMATION UND BERATUNG

## Slide 7
Ausstellungsfläche zu Technologien der baulichen Hochwasservorsorge
(z.B. Dammbalkensysteme, Flutbox, Schlauchliner)
Verschiedene Vorsorge-maßnahmen im Modell
Installationen am Gebäude
Standort: BDZ e.V. in Leipzig/Leutzsch
Was sind die Tätigkeitsfelder des Kompetenzzentrums Hochwassereigenvorsorge Sachsen?
#2 AUSSTELLUNG

## Slide 8
Sachkundelehrgang zur Erstellung eines Hochwasservorsorgeausweises für Wohn- und Nichtwohngebäude
3 Lehrgänge bisher durchgeführt
Liste der Sachkundigen (www.bdz-hochwassereigenvorsorge.de)
Aktueller Stand: 15 Sachkundige in Sachsen
Was sind die Tätigkeitsfelder des Kompetenzzentrums Hochwassereigenvorsorge Sachsen?
#3 AUSBILDUNG VON SACHKUNDIGEN

## Slide 9
Hochwasserrisikomanagement
hydraulische Grundlagen und hydrodynamische Modelle
Hochwasservorsorgeausweis
bautechnische und haustechnische Grundlagen
Bauvorsorge aus Sicht der Versicherung
Hochwasserschutz-/ Hochwasservorsorgekonzepte
Baukonstruktion und Bauvorsorge
technische Gebäudeausrüstung und deren Anpassung
Objektschutz und Objektmanagement
Versicherung von Überflutungsschäden
Wohngebäude (5 Tage)
Nichtwohngebäude (3 Tage)
Fachleute mit ingenieurtechnischer Ausrichtung (Bauingenieurwesen, Siedlungswasserwirtschaft);
Meister und Techniker mit entsprechender Ausbildung
Was sind die Tätigkeitsfelder des Kompetenzzentrums Hochwassereigenvorsorge Sachsen?
#3 AUSBILDUNG VON SACHKUNDIGEN

## Slide 10
Kriterien | Gutachten | Investive Maßnahmen
Fördersatz | 80 % | 50 %
Mindestzuwendung je Gebäude | 500 € | 1.500 €
Entspricht Ausgaben mindestens in Höhe von | 625 € | 3.000 €
Maximaler Förderbeitrag je Gebäude | 1.200 € | 20.000 €
1. Nichtinvestive Maßnahmen (Gutachtenerstellung)
Zur Ermittlung des gebäudespezifischen Überflutungsrisikos mit konkreten Maßnahmenvorschlägen zur Erreichung einer signifikanten Minderung des Schadenspotentials
Investive Maßnahmen
Baumaßnahmen inkl. Planungsleistungen zur Minderung des Schadenspotentials an Bestandsgebäuden auf Grundlage eines schriftlichen Gutachtens
Welche Fördermöglichkeiten stärken die Eigenvorsorge in Sachsen?
SÄCHSISCHE FÖRDERRICHTLINIE PRIVATE HOCHWASSEREIGENVORSORGE

## Slide 11
Welche Instrumente unterstützen die Eigenvorsorge? (Schaufenster)
#1 FLOOD RESILIENCE INFORMATION TOOL FOR BUILDINGS (FLOOD.BI)
Reduzierung von Hochwasserrisiken für Wohngebäude *FLOOD.Bi* https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/pages/home/welcome.xhtml

## Slide 12
Welche Instrumente unterstützen die Eigenvorsorge? (Schaufenster)
#2 3D-STADTPORTALE (BSP. STARKREGENBEDINGTE ÜBERSCHWEMMUNGEN IN DRESDEN)
3D-Stadtmodell am Beispiel Dresden-Striesen – starkregenbedingte Gebäudeschäden (Risiko)
https://wawur.virtualcitymap.de/#/

## Slide 13
Welche Instrumente unterstützen die Eigenvorsorge? (Schaufenster)
#3 RAINMAN-TOOLBOX
Grimma, Juni 2013 Picture: www.MDR.de
Bildquelle: beeboys – Stock.Adobe.com
https://rainman-toolbox.eu/de/

## Slide 14
© HTW Dresden, 2022
© HTW Dresden, 2022
Der Hochwasservorsorgeausweis unterstützt private Gebäudeeigentümer bei der Hochwasser- und Starkregeneigenvorsorge.
Der Ausweis enthält konkrete Bauvorsorge-maßnahmen, um zukünftige Überflutungsschäden wirksam zu vermeiden bzw. zu reduzieren.
Beispiele zeigen das hohe Potenzial der Eigen-vorsorge sowohl an Wohn- als auch an Geschäftsgebäuden.
Welche Instrumente unterstützen die Eigenvorsorge? (Schaufenster)
#4 HOCHWASSERVORSORGEAUSWEIS

## Slide 15
Grimma, Juni 2013 Picture: www.MDR.de
Bildquelle: Benno Günther
DER HOCHWASSERVORSORGEAUSWEIS IST EIN INSTRUMENT ZUR UNTERSTÜTZUNG DER EIGENVORSORGE GEGENÜBER ÜBERFLUTUNG.
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis? Welches Problem löst er?
STÄRKUNG DER PRIVATEN EIGENVORSORGE

## Slide 16
gemeinsamer Ortstermin mit
Sachkundigem
Analyse der Überflutungs- gefährdung
Erkundung Baukonstruktion und Haustechnik
Bewertung Schadenanfälligkeit Ausgangszustand
Ausstellung Hochwasser- vorsorgeausweis
Entwicklung Bauvorsorge- konzept
Bewertung Schadenanfälligkeit Zielzustand
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis? Welches Problem löst er?
ABLAUF

## Slide 17
BEISPIELGEBÄUDE
Einzeln stehendes Mehrfamilienhaus, Baujahr 1925, unterkellert
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENANFÄLLIGKEIT EINES BEISPIELGEBÄUDES

## Slide 18
BEISPIELGEBÄUDE
Einzeln stehendes Mehrfamilienhaus, Baujahr 1925, unterkellert
GEFÄHRDUNG
Flusshochwasser HQ100 = 1,30 m über GOK
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENANFÄLLIGKEIT EINES BEISPIELGEBÄUDES

## Slide 19
BEISPIELGEBÄUDE
Einzeln stehendes Mehrfamilienhaus, Baujahr 1925, unterkellert
GEFÄHRDUNG
Flusshochwasser HQ100 = 1,30 m über GOK
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENANFÄLLIGKEIT EINES BEISPIELGEBÄUDES

## Slide 20
Außenwandkonstruktion
Innenputz (Kalkzement), d = 1,5 cm Vollziegelmauerwerk, d = 36 cm Außenputz (Kalkzement), d = 3,0 cm
Schadenanfälligkeit: 7,5
BEISPIELGEBÄUDE
Einzeln stehendes Mehrfamilienhaus, Baujahr 1925, unterkellert
GEFÄHRDUNG
Flusshochwasser HQ100 = 1,30 m über GOK
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENANFÄLLIGKEIT EINES BEISPIELGEBÄUDES

## Slide 21
Innenwandkonstruktion
Innenputz (Kalkzement), d = 1,5 cm Vollziegelmauerwerk, d = 24 cm Innenputz (Kalkzement), d = 1,5 cm
Schadenanfälligkeitszahl: 8,1
BEISPIELGEBÄUDE
Einzeln stehendes Mehrfamilienhaus, Baujahr 1925, unterkellert
GEFÄHRDUNG
Flusshochwasser HQ100 = 1,30 m über GOK
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENANFÄLLIGKEIT EINES BEISPIELGEBÄUDES

## Slide 22
4,5
Schadenanfälligkeit Gesamtpunktwert des Gebäudes im Ausgangszustand 4,5 von 10
„Risikoübertragung“ „Risikoakzeptanz“ Punktwert 5,5 von 10
4,5
Risikoübertragung Risikoakzeptanz Punktwert 5,5 von 10
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DES AUSGANGSZUSTANDS
EINZELN STEHENDES MEHRFAMILIENHAUS, BAUJAHR 1925
Gefährdet durch Flusshochwasser Ausgewähltes Überflutungsszenario: HQ100 = 1,30 m ü GOK
Wertebereich | Schaden-anfälligkeit
0 ≤ Pkt. < 2 | sehr hoch
2 ≤ Pkt. < 4 | hoch
4 ≤ Pkt. < 6 | mittel
6 ≤ Pkt. < 8 | gering
8 ≤ Pkt. ≤ 10 | sehr gering

## Slide 23
Strategie Widerstehen, d. h. Wassereintritt bis zur Höhe des Schutzziels (130 cm über der Geländeoberkante*) verhindern bzw. erheblich verzögern
Eindringen von Grundwasser durch nicht druckwasserdichte Medieneinführungen
3
druckwasserdichte Wandeinführungen umsetzen (Strom, Wasser, TK, Gas)
Eindringen von rückstauendem Wasser aus der Kanalisation
1
geeignete Rückstau-sicherung montieren (z. B. Doppelrückstau-verschluss für fäkalien-haltiges Abwasser)
Eindringen von Oberflächenwasser durch Gebäudeöffnungen
2
druckwasserdichte Keller-fenster installieren (keine Aktivierungszeit erforderlich)
mobile Barrieresysteme (z. B. Schottplatten)
Eindringen von Oberflächenwasser durch Außenwände
4
Außenwände in ein Abdichtungskonzept einbinden
*) statische Beanspruchbarkeit der Außenwände und Auftriebssicherheit prüfen
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
STRATEGIEN DER BAUVORSORGE

## Slide 24
4,5
Schadenanfälligkeit Gesamtpunktwert des Gebäudes im Ausgangszustand 4,5 von 10
„Risikoübertragung“ „Risikoakzeptanz“ Punktwert 5,5 von 10
Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen Punktwert 5,0 von 10
9,5
Risikoübertragung Risikoakzeptanz Punktwert 0,5 von 10
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENSANFÄLLIGKEIT (ANGEPASSTER ZUSTAND)
EINZELN STEHENDES MEHRFAMILIENHAUS, BAUJAHR 1925
Gefährdet durch: Flusshochwasser (Elbe)
Ausgewähltes Überflutungsszenario: HQ100 = 1,30 m ü GOK
Wertebereich | Schaden-anfälligkeit
0 ≤ Pkt. < 2 | sehr hoch
2 ≤ Pkt. < 4 | hoch
4 ≤ Pkt. < 6 | mittel
6 ≤ Pkt. < 8 | gering
8 ≤ Pkt. ≤ 10 | sehr gering

## Slide 25
Hochwasservorsorgeausweis für die Bewertung
der Schadensanfälligkeit von Gebäuden gegenüber Überflutungen infolge von Flusshochwasser, Starkregen, Grundwasseranstieg oder Kanalüberstau sowie
der Wirksamkeit von Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen
Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
ZUSAMMENFASSUNG DER BEFUNDE

## Slide 26
Wie geht‘s weiter?
AUSBLICK
Wirtschaftlichkeit der Bauvorsorge anhand von Schutzzielen und Investitionskosten nachweisen
CO2-Emissionen von baulichen Leistungen zur Schadensbeseitigung nach Überschwemmungsereignissen bilanzieren (https://www.oekobaudat.de/)
Förderrichtlinie Kommunale Hochwassereigenvorsorge voranbringen

## Slide 27
Dr. Gabriele Stich
Geschäftsführerin des Bildungs- und Demonstrationszentrum Dezentrale Infrastruktur BDZ e.V.
Telefon 0341 . 44 22 979
Mail info@bdz-hochwassereigenvorsorge.de
Web https://www.bdz-hochwassereigenvorsorge.de
Wo finden Sie alle Inhalte dieser Veranstaltung?
KONTAKTDATEN + WEBLINK
Download Präsentation QR-Code scannen oder https://hochwasservorsorgeausweis.de/ 230609_hochwassereigenvorsorge_magdeburg
Wissenschaftlicher Projektleiter
Hochschule für Technik und Wirtschaft Institut Bauen im Klimawandel
Telefon 0351 . 462 2084
Mail sebastian.golz@htw-dresden.de
Web https://www.htw-dresden.de
Dr.-Ing. Sebastian Golz
Diplom-Ingenieur für Bauwesen
Risikobewertung von Gebäuden
(Schwerpunkt Hochwasser und Starkregen)